## Slide 1
Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)
yang Standar dan Layak
Disampaikan oleh:
DR. TAUFAN MADIASWORO, ST., MT.
Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
PADA acara BIMBINGAN TEKNIS SINKRONISASI PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA
“TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS UMUM (psu) YANG STANDAR DAN LAYAK”
Salatiga, 16 juli 2019
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

## Slide 2
Latar Belakang
Konsep Keterpaduan PSU
Hirarki Kawasan Permukiman
Jenis dan Hirarki PSU
Standar Teknis PSU
Catatan Penutup
OUTLINE
1
2

## Slide 3
Chart: Persentase
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
% Penduduk Perkotaan | 17.2 | 22.4 | 30.9 | 42.2 | 49.8 | 53.3 | 56.7 | 60 | 63.4 | 66.6
% Penduduk Perdesaan | 82.8 | 77.6 | 69.1 | 57.8 | 50.2 | 46.7 | 43.3 | 40 | 36.6 | 33.4
Jumlah Penduduk Perkotaan | 20500000 | 32800000 | 55500000 | 85800000 | 118782362.4 | 136161086.1 | 153694648.8 | 170897400 | 187920833.4 | 203564498.4
Jumlah Penduduk Perdesaan | 98900000 | 114100000 | 123800000 | 117700000 | 119736437.6 | 119300613.9 | 117371751.2 | 113931600 | 108484266.6 | 102087901.6
Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan permukiman
Urbanisasi dan implikasinya terhadap perumahan dan permukiman:
Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasanya pelayanan dasar perkotaan
Luas Kawasan Kumuh: 38.431 Ha (eksisting, 2015)
Rumah Tangga Kumuh Perkotaan: 10,1% atau 9,6 juta rumah tangga (Susenas, 2013)
Sumber: Bappenas, 2014
Pertumbuhan Penduduk Alami | Reklasifikasi Desa ke Kota | Migrasi Desa ke Kota
Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah untuk rumah tangga perkotaan | Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman | Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa
LATAR BELAKANG
ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN

## Slide 4
UU
1/2011
Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kewilayahan
Lingkungan Hidup
Tata Kepemerintahan
UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
UU 26/2007 Penataan Ruang
Sektor
UU 28/2002 Bangunan Gedung
UU 38/2004 Jalan
UU 11/1974 Pengairan
UU 18/2008 Pengelolaan Sampah
UU 20/2011 Rumah Susun
ASPEK NORMATIF
KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN SEKTOR LAIN
DASAR HUKUM

## Slide 5
RTRWN/RTWP
Urban System
(Fungsi dan Skala)
JAKSTRANAS Pembangunan Kota &
JAKSTRA Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
DED & Konstruksi
PSU
Kawasan Permukiman/ Lingkungan Hunian/ Permukiman/ Perumahan
Perkotaan dan Perdesaan
RTRWK /
RDTR
UU 26/2007
PENATAAN RUANG
NSPM Jalan/ Drainase
NSPM SPAM
NSPM SPAL
NSPM Bangunan Gedung
NSPM Persampahan
NSPM
Air Baku
NSPM
Sektor lainnya
RKP
RP3
3
Konsep Keterpaduan PSU
8
PENYELENGGARAAN PSU
Pembagian Peran Penyelenggaraan PSU
Sesuai Hirarki PKP
UU No. 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah
Peraturan Sektor
(UU, PP, Permen)
UU 1/2011 PKP
PP 14/2016 PPKP
Penyelenggaraan PSU
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman
Permukiman
Perumahan
Pedoman Keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perencanaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Slide 6
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai dasar penyelenggaraan perumahan.
Dalam pengembangan kawasan permukiman harus mengacu pada Rencana Kawasan Permukiman (RKP) yang merupakan rencana induk pengembangan infrastruktur kawasan permukiman berbasis tata ruang.
RKP merupakan landasan bagi penyediaan perumahan/Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3).
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PP 14 TAHUN 2016

## Slide 7
Perkotaan
Perdesaan
Mewujudkan fungsi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung yang terpadu dan berkelanjutan, melalui :
Pengembangan yang telah ada
Pembangunan baru
Pembangunan kembali
PERENCANAAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
PEMBANGUNAN
Source: UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

## Slide 8
Memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat
Perumahan
Rumah
PERENCANAAN PERUMAHAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PEMANFAATAN PERUMAHAN
PENGENDALIAN PERUMAHAN
Pasal 23-31
Pasal 32-48
Pasal 49-52
Pasal 53
dengan tahapan
PENYEDIAAN RUMAH
KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MBR
Pasal 54-55
AKSES PEROLEHAN
RUMAH
Source: UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

## Slide 9
Perkotaan
Perdesaan
Pembangunan baru
PELAKSANAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
Sumber:
Hasil Analisis UU no.1 Tahun 2011
PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
KOTAKU (NSUP dan NUSP-2)
NUDP
Eco-District
Revitalisasi
RSID
PISEW
BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
NUDP
Site and Services
Rusunawa
Kasiba
Lisiba
NUDP
NSD (New Site Development)
Rusunawa
Permukiman
Pengembangan yang telah ada (eksisting)
Pembangunan kembali
Efisiensi potensi lingkungan hunian
Peningkatan pelayanan
Keterpaduan PSU
Penangan kumuh
Pencegahan lingkungan tidak teratur
Lingkungan yang dibatasi dan didorong
Kelestarian alam dan SDA
Penyediaan lokasi
Penyediaan PSU
Lokasi pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan ekonomi
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Peremajaan
PROGRAM/KEGIATAN
STRATEGI

## Slide 10
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PP 14/2016 Pasal 108
Ketidakteraturan bangunan
tingkat kepadatan tinggi
kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
Jaringan jalan ling. tidak melayani seluruh ling. Perumahan dan Perkim.
Kualitas permukaan jalan ling. buruk
Tidak terseda
Tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
Kualitas buruk
Prasarana dan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan teknis
Prasarana dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
Akses air minum tidak tersedia
Kebutuhan individu tidak terpenuhi
Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia
1
BANGUNAN GEDUNG
JALAN LINGKUNGAN
2
DRAINASE LINGKUNGAN
3
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
4
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
5
6
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
7
PROTEKSI KEBAKARAN
Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria:

## Slide 11
Permukiman Kumuh Atas Air
Permukiman Kumuh Rawan Bencana
Permukiman Kumuh Dataran Rendah
1
4
3
Permukiman Kumuh Perbukitan
5
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH
Permukiman Kumuh Tepi Air
2
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
24

## Slide 12
Rumah
Perumahan
Permukiman
Lingkungan Hunian
KAWASAN PERMUKIMAN
DIIKAT OLEH KETERPADUAN INFRASTRUKTUR
DIDUKUNG DENGAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG (PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI)
ILUSTRASI
KONSTRUKSI
RUANG
HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN
3

## Slide 13
ILUSTRASI
KONSTRUKSI
RUANG
DIIKAT OLEH KETERPADUAN INFRASTRUKTUR
DIDUKUNG DENGAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG (PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI)
MASJID
SEKOLAH DASAR
GEREJA
RUANG TERBUKA HIJAU
KAWASAN PERTOKOAN
KANTOR
POLISI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MASJID
PUSKESMAS
PUSKESMAS PEMBANTU
TOKO KELONTONG
KANTOR KELURAHAN
KANTOR KECAMATAN
HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN
3
KAWASAN PERKANTORAN
RUMAH SAKIT
MASJID RAYA
APARTEMEN
LAPANGAN BASKET
PERGURUAN
TINGGI
KANTOR
WALIKOTA
SEKOLAH MENEGAH
ATAS
PERUMAHAN
PERMUKIMAN
LINGKUNGAN HUNIAN
KAWASAN PERMUKIMAN
RUMAH

## Slide 14
(KP) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
(LH) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
(P) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
(SP) Perumahan/Satuan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
(R) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
3. HIERARKI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
2
Sumber:
PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Slide 15
PRASARANA
JARINGAN JALAN
●
JARINGAN DRAINASE
●
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
●
SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
●
SISTEM SANITASI
●
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
SARANA
PEMERINTAHAN
●
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
●
KEBUDAYAAN DAN REKREASI
●
PERIBADATAN
●
KESEHATAN
●
RUANG TERBUKA HIJAU
●
PERDAGANGAN DAN NIAGA
UTILITAS
JARINGAN ENERGI
●
JARINGAN TELEKOMUNIKASI
●
JARINGAN GAS
KOMPONEN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4. JENIS DAN HIRARKI PSU
1
2
Sumber:
PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Slide 16
ARAHAN LH & SP
∑ proyeksi penduduk sesuai dengan daya tampung maksimal
PSU Eksisting
Kuantitas
Kualitas
PSU Ideal/ Standar
(SPM, SNI)
GAP
KEBUTUHAN PEMENUHAN
PELAYANAN PSU
KEBUTUHAN PEMENUHAN/ DUKUNGAN KARAKTERISTIK & POTENSI KEGIATAN
RENCANA LH
Karakteristik &
Potensi Kegiatan
DILAKSANAKAN DENGAN PRINSIP KETERPADUAN
Hirarki
Konektivitas
Keterpaduan fungsi antar infrastruktur
4. JENIS DAN HIRARKI PSU
1
2

## Slide 17
PENATAAN RUANG
PENYELENGGARAAN PKP
KAWASAN PERMUKIMAN
LINGKUNGAN HUNIAN
PERMUKIMAN
PERUMAHAN
DIPERLUKAN KETERPADUAN PSU SEBAGAI PENGIKATPERMUKIMAN
MENTERI PUPR
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
TERKOORDINASI & TERPADU
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
RUMAH
& PSU
KESEPAKATAN &
KONSENSUS
HIRARKI
4. JENIS DAN HIRARKI PSU
1
2

## Slide 18
Pasal 90
Ayat (1)
Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW
Ayat (2)
Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan rencana penyediaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Ayat (4)
Ketentuan mergenai pedoman keterpaduan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Menteri
STANDAR TEKNIS & PELAYANAN MINIMAL PSU MENGACU PADA KEBUTUHAN LAYANAN/POPULASI, LUAS WILAYAH, DAN KESESUAIAN JARINGAN EKSISTING
STANDAR TEKNIS & PELAYANAN PSU MENGACU HIRARKI SISTEM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERDIRI DARI:
RUMAH ● SATUAN ● SATUAN ● LINGKUNGAN ● KAWASAN
PERUMAHAN PERMUKIMAN HUNIAN PERMUKIMAN
4. JENIS DAN HIRARKI PSU
1
2
Sumber:
PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Slide 19
PRASARANA JALAN
Kolektor/Lokal
KAWASAN PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
KAWASAN PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
Arteri Sekunder
Arteri Sekunder
Arteri Sekunder
Arteri Sekunder
Arteri Sekunder
Kolektor Sekunder
Kolektor Sekunder
Kolektor Sekunder
PERMUKIMAN
PERMUKIMAN
Lokal Sekunder
PERUMAHAN
Lokal
Sekunder
Lingkungan Sekunder
PERUMAHAN
Arteri Sekunder
Lokal Sekunder
Kolektor Sekunder
Lokal Sekunder
Lokal Sekunder
Lingkungan
Sekunder
Lingkungan
Sekunder
KONSEP RENCANA KETERPADUAN PSU
HIRARKI PSU
HIRARKI PSU
1
2
Sumber:
Permen PU No: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

## Slide 20
Badan Air
KAWASAN PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
KAWASAN PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
Saluran Primer
Saluran Primer
Saluran Primer
Saluran Sekunder
Saluran Sekunder
Saluran Tersier
Saluran Sekunder
Saluran Tersier
Saluran Tersier
PERMUKIMAN
PERMUKIMAN
Lokal Sekunder
Saluran Lokal
PERUMAHAN
Saluran lokal
Saluran Lokal
PERUMAHAN
Saluran Sekunder
Saluran Lokal
Saluran Tersier
Saluran Lokal
PRASARANA DRAINASE
HIRARKI PSU
1
2
Sumber:
Permen PU No: 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

## Slide 21
PRASARANA AIR MINUM
Skema Keterpaduan Jaringan Air Minum
Sumber:
Peraturan Pemerintah No: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Menteri PUPR No: 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Unit Air Baku
Unit Produksi
Unit Distribusi
Unit Pelayanan
Sambungan Langsung
Hidran Umum
Masyarakat/Pengguna
Sumur Dangkal
Sumur Pompa
Bak Penampung Air Hujan
Terminal Air
Bangunan Penangkap Air
SPAM JP
SPAM BJP
1
2
HIRARKI PSU

## Slide 22
KAWASAN PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
UNIT PEMBUANGAN AKHIR
UNIT
PENGOLAHAN
PERMUKIMAN
UNIT PENGUMPUL
PERUMAHAN
Jaringan
UNIT PEMBUANGAN AWAL
RUMAH
PRASARANA AIR LIMBAH
HIRARKI PSU
1
2
Sumber:
Peraturan Menteri PU No: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

## Slide 23
PRASARANA AIR LIMBAH
Skema Sistim Pengolahan Air Limbah
Sumber:
Peraturan Menteri PU No: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPAL-T
Badan Air Permukaan
Sub Sistem Pengolahan Terpusat IPALD
Air Limbah Domestik
Permukiman Lingkungan Hunian Kawasan Permukiman
SPAL-S
Badan Air Permukaan
Sub Sistem Pengolahan Terpusat IPALD
Air Limbah Domestik
Rumah (Individu)
Perumahan (Komunal)
1
2
17

## Slide 24
PRASARANA PERSAMPAHAN
Skema Sistim Persampahan
Sumber:
Peraturan Menteri PU No: 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
SNI 19.2454-2002 Tata Cara Teknisk Opersional Pengelolaan Sampah Perkotaan
Timbulan Sampah
Pemilahan, Pewadahan dan Pengolahan di Sumber
Pengumpulan
Pemindahan
Pemilahan dan Pengolahan
Pengangkutan
Pemrosesan Akhir
HIRARKI PSU
1
2

## Slide 25
PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN
Skema Sistim Pemadam Kebakaran
Sumber:
Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
Pos Pemadam Kebakaran
Perumahan Permukiman
Sektor Pemadam Kebakaran
Lingkungan Hunian
Wilayah Pemadam Kebakaran
Kawasan Permukiman
HIRARKI PSU
1
2

## Slide 26
RUMAH ● PERUMAHAN ● PERMUKIMAN ● LINGKUNGAN HUNIAN ● KAW. PERMUKIMAN
Jumlah Jiwa Terlayani | 1-5 | <2.500 | 2.500 – 30.000 | 30.000 – 120.000 | >120.000
Jaringan Energi | SAMBUNGAN RUMAH | UNIT DISTRIBUSI | UNIT DISTRIBUSI | UNIT DISTRIBUSI | UNIT DISTRIBUSI
Jaringan Telekomunikasi | SAMBUNGAN RUMAH | STO | STO | KANTOR CABANG POS/TELEKOMUNIKASI | KANTOR PUSAT POS/TELEKOMUNIKASI
Jaringan Gas | SAMBUNGAN RUMAH | UNIT DISTRIBUSI | UNIT DISTRIBUSI | UNIT DISTRIBUSI | UNIT DISTRIBUSI
KETERPADUAN JARINGAN UTILITAS
HIRARKI PSU
HIRARKI PSU
1
2
Sumber:
SNI 173.3 Tentang Jaringan Utilitas

## Slide 27
Untuk mewujudkan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang standar dan layak maka pembangunan PSU harus mengacu standar teknis yang berlaku:
1.Jalan mengacu pada Permen PU No: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
2.Drainase mengacu pada Permen PU No: 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase
3.Sistem Penyediaan Air Minum mengacu pada Permen PUPR No: 27/PRT/M/2016 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
4.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mengacu pada Permen PUPR No: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
5.Persampahan mengacu pada Permen PUPR No: 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
5. STANDAR TEKNIS

## Slide 28
SARANA
Sarana Peribadatan
Sarana Kesehatan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sarana Pendidikan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sarana Pemerintahan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sarana Ruang Terbuka Hijau
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sarana Perdagangan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sarana Kebudayaan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
UTILITAS
UMUM
Jaringan Gas
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Jarigan Telekomunikasi
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Jaringan Listrik
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
PRASARANA
Sistem Penyediaan Air Minum
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Permen PU No.04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Permen PU No.27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Jaringan Drainase
Permen PU No.12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
Jaringan Jalan
Permen PU No.19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
Sistem Pengelolaan Persampahan
Permen PU No.03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis rumah tangga
Sistem Proteksi Kebakaran
Permen PU No.26/PRT/M/2008 Tentang Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
5. STANDAR TEKNIS

## Slide 29
KETERATURAN BANGUNAN
KEPADATAN BANGUNAN
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Tampak Atas
Tampak Samping
Luas lantai dasar
Luas kapling
Lantai dasar
Lantai 2
Luas lahan
Luas Total Lantai = Luas Lantai Dasar + Luas Lantai 2
Keterangan:
KDB : Luas Lantai Dasar per Luas Kapling / persil
KLB : Luas Total Lantai per Luas Kapling / persil
Kepadatan Bangunan dalam Perumahan / Permukiman
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
Harus ada Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yaitu AMDAL dan UKL/UPL.
Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum yang dibangun dengan memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak bangunan terhadap lingkungan, mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memiliki perizinan.
BANGUNAN GEDUNG

## Slide 30
KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN
KUALITAS PERMUKAAN JALAN, MENGACU DAN MENYESUAIKAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN
Jalan Aspal dan Beton/Penmac
KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN
Jalan Dengan Perkerasan
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PRASARANA JALAN

## Slide 31
SARANA DRAINASE
SISTEM DRAINASE YANG TERKONEKSI
Gorong - Gorong
Bangunan Pertemuan Air
Bangunan Terjunan Air
Shipon
Street Inlet
Pompa
SARANA DRAINASE
Pintu Air
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
SARANA DRAINASE

## Slide 32
SUMUR RESAPAN
KOLAM TANDON/KOLAM RETENSI
SALURAN PASANGAN BATU
SALURAN BETON DAN PERKUATAN KAYU
Saluran Beton
Perkuatan Kayu
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PRASARANA & KONSTRUKSI DRAINASE

## Slide 33
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
SPAL-Terpusat
SPAL-Setempat
PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Rumah
Kloset leher angsa
dan kamar mandi
WC Umum
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Terpusat
Cubluk yang Terhubung dengan Kloset
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Setempat
Pengolahan Limbah Fabrikasi
Tangki Septik
Tanggungjawab pemilik rumah
Biofilter
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

## Slide 34
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN JARINGAN PERPIPAAN (SPAM)
KOMPONEN SPAM
Unit air baku dengan kapasitas Rencana 130% dari kebutuhan rata-rata
Unit produksi dengan kapasitas rencana 120% dari kebutuhan rata-rata
Unit distribusi dengan kapasitas rencana 115% - 300% dari kebutuhan rata-rata
Unit pelayanan dengan komponen
Keterangan:
A. Sumber Air
B. IPA
C. Reservoir
D. Hidran Umum
E. Jaringan Perpipaan
Keterangan:
A. Area Tempat Cuci Rumah
B. Mesin Pompa Air
B.1 Pipa Hisap Air Bersih
C. Mesin Pompa Saringan
& 1 Pipa Saringan
Keterangan:
A. Atap Rumah
A.1 Talang Air Hujan
B. Bak Penampungan Air Hujan
B.1 Pipa Buangan Air Hujan
C. Bak Penyaring Air Hujan
D. Bak Pengendap Air Hujan
E. Mesin Pompa Air Hujan
F. Tandon Air / Profil Tank
G. Pipa Distribusi
H. Pagar Pengaman
SUMUR DANGKAL /
SUMUR DALAM
PENAMPUNGAN
AIR HUJAN (PAH)
Keterangan:
A. Pipa dari Mata Air
B. Bak Penampungan
C. Bak Kontrol
D. Pipa Peluap
E. Pipa Distribusi
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (SPAMBJP)
PERLINDUNGAN
MATA AIR
Keterangan:
A. Wadah Sarut dari Fiber
B. Sumber Air
C. Pipa Saringan
D. Mata Kran
E. Area Cuci Rumah
SARINGAN RUMAH
TANGGA (SARUT)
DESTILATOR SURYA
ATAP KACA
Keterangan:
A. Atap Kaca / Konsensor Kaca
B. Pipa dari sumber air
C. Stop Kran D. Pipa PVC E. Kran Air
F. Konstruksi bersi siku
IPAL SEDERHANA
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PENYEDIAAN AIR MINUM

## Slide 35
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PRASARANA DAN SARANA PENGOLAHAN SAMPAH
SARANA PEMILAHAN
SARANA PENGUMPULAN
TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA
Keterangan:
A - C : Tempat pemilahan sampah
D. Tempat pengkomposan
E. Gudang bahan daur ulang
F. Parkir
G. Ruang kantor
PRINSIP 3R
(TPS 3R)
Keterangan:
A - C : Tempat pemilahan sampah
D. Tempat pengkomposan
E. Gudang bahan daur ulang
F. Tempat pengeringan sampah
G. Ruang instalasi biogas
H. Ruang kantor
I. Ruang parkir
STASIUN PERALIHAN ANTARA (SPA)*
*= jika lokasi TPA jauhnya lebih dari 25 km dari pusat permukiman.
Keterangan:
A - C : Tempat pemilahan sampah
D. Tempat pengkomposan
E. Gudang bahan daur ulang
F. Tempat pengeringan sampah
G. Ruang instalasi biogas
H. Ruang kantor
I. Ruang parkir
TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU (TPST)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

## Slide 36
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PRASARANA DAN SARANA PENGOLAHAN SAMPAH
SARANA PEMILAHAN
SARANA PENGUMPULAN
TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA
Keterangan:
A - C : Tempat pemilahan sampah
D. Tempat pengkomposan
E. Gudang bahan daur ulang
F. Parkir
G. Ruang kantor
PRINSIP 3R
(TPS 3R)
Keterangan:
A - C : Tempat pemilahan sampah
D. Tempat pengkomposan
E. Gudang bahan daur ulang
F. Tempat pengeringan sampah
G. Ruang instalasi biogas
H. Ruang kantor
I. Ruang parkir
STASIUN PERALIHAN ANTARA (SPA)*
*= jika lokasi TPA jauhnya lebih dari 25 km dari pusat permukiman.
Keterangan:
A - C : Tempat pemilahan sampah
D. Tempat pengkomposan
E. Gudang bahan daur ulang
F. Tempat pengeringan sampah
G. Ruang instalasi biogas
H. Ruang kantor
I. Ruang parkir
TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU (TPST)
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

## Slide 37
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
JALAN LINGKUNGAN HARUS BEBAS HAMBATAN DARI APAPUN YANG MEMPERSULIT KELUAR MASUKNYA PEMADAM KEBAKARAN
PASOKAN AIR YANG DIPEROLEH DARI SUMBER ALAM MAPUPUN BUATAN
Iustrasi Salah Satu Bentuk Pasokan Air ke Hidran Kebakaran
Iustrasi Jalan Lingkungan Yang Dilalui Kendaraan Pemadam Kebakaran
PROTEKSI KEBAKARAN

## Slide 38
Penentuan jenis dan standar teknis PSU yang akan dibangun disesuaikan dengan hirarki kawasan permukiman dan mengutamakan keterpaduan PSU baik secara vertikal maupun horizontal.
Pembangunan PSU wajib mengikuti standar teknis yang berlaku.
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSU sejak proses perizinan hingga pembangunan untuk menjamin kesesuaian dengan standar teknis sehingga dapat memperlancar proses serah terima PSU.
Penyelenggaraan PSU yang sesuai dengan standar teknis dan terpadu akan mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
6. CATATAN PENUTUP

## Slide 39
TERIMA
KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
33

## Slide 40
LAMPIRAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

## Slide 41
KETERPADUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS ANTARSEKTOR
 |  | PRASARANA |  |  |  |  |  | SARANA |  |  |  |  |  |  |  | UTILITAS UMUM |  | 
 |  | JARINGAN JALAN | JARINGAN DRAINASE | SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM | SISTIM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | SISTIM SANITASI | SISTIM PROTEKSI KEBAKARAN | PEMERINTAHAN | TRANSPORTASI | PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN | KEBUDAYAAN DAN REKREASI | PERIBADATAN | KESEHATAN | RUANG TERBUKA HIJAU | PERDAGANGAN DAN NIAGA | JARINGAN ENERGI | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | JARINGAN GAS
PRASARANA | JARINGAN JALAN | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | JARINGAN DRAINASE | - | - | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X
 | SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM | - | - | - | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X
 | SISTIM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | - | - | - | - | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X
 | SISTIM SANITASI | - | - | - | - | - | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X
 | SISTIM PROTEKSI KEBAKARAN | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X
SARANA | PEMERINTAHAN | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
 | TRANSPORTASI | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |  |  | X
 | PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X |  |  | X
 | KEBUDAYAAN DAN REKREASI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |  |  | X
 | PERIBADATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |  |  | X
 | KESEHATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |  |  | 
 | RUANG TERBUKA HIJAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |  |  | X
 | PERDAGANGAN DAN NIAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X
UTILITAS UMUM | JARINGAN ENERGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X
 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X
 | JARINGAN GAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1
2

## Slide 42
5. STANDAR TEKNIS
PRASARANA JALAN
1
2
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
PSU JARINGAN JALAN | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KETERANGAN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  |  | 
Jalan Arteri Sekunder (JAS) |  |  |  |  |  | Menghubungkan kawasan permukiman dengan Jalan Arteri Sekunder menuju Kawasan Primer | Jalan Kelas I Muatan sumbu terberat 10 ton Lebar jalan ≥ 11 m RUWASJA 15 m | Memiliki bahu jalan Memiliki saluran dainase Memiliki jalur pejalan kaki / pedestrian Memiliki jalur hijau |  | Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Pemerintah Kota/ Kabupaten
Jalan Arteri Sekunder (JAS) |  |  |  |  |  | Menghubungkan kawasan permukiman dengan lingkungan hunian | Jalan Kelas I Muatan sumbu terberat 10 ton Lebar jalan ≥ 11 m RUWASJA 15 m | Memiliki bahu jalan Memiliki saluran dainase Memiliki jalur pejalan kaki / pedestrian Memiliki jalur hijau |  | 
Jalan Kolektor Sekunder (JKS) |  |  |  |  |  | Menghubungkan lingkungan hunian dengan permukiman | Jalan Kelas II Muatan sumbu terberat 8 ton Lebar jalan 9 m RUWASJA 5 m | Memiliki bahu jalan Memiliki saluran dainase Memiliki jalur pejalan kaki / pedestrian Memiliki jalur hijau | Entitas Kawasan Permukiman (PKL) perdesaan dilayani oleh Jalan Kolektor Primer (JKP) | 
Jalan Lokal Sekunder (JLS) |  |  |  |  |  | Menghubungkan permukiman dengan perumahan | Jalan Kelas III Muatan sumbu terberat 5 ton Lebar jalan 7,5 m RUWASJA 3 m | Memiliki bahu jalan Memiliki saluran dainase | JLS I untuk lebar jalan < 7,5 m Entitas Perumahan (PK-Ling) perdesaan dilayani oleh Jalan Lokal Primer (JLP) | 
Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) |  |  |  |  |  | Menghubungkan antar rumah | Jalan Kelas III Muatan sumbu terberat 5 ton Lebar jalan 6,5 m RUWASJA 2 m | Memiliki bahu jalan Memiliki saluran dainase | JLing-S I untuk lebar jalan < 6,5 m Entitas Rumah perdesaan dilayani oleh Jalan Lingkungan Primer (JLing-P) | 

## Slide 43
5. STANDAR TEKNIS
PRASARANA DRAINASE
1
2
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
PSU JARINGAN DRAINASE | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KETERANGAN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  |  | 
Saluran Primer |  |  |  |  |  | Sistem Teknis Drainase Perkotaan Sistem Drainase Utama saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima | Terbuka/tertutup Lebar saluran sesuai saluran primer skala Kabupaten/Kota | Man hole jika saluran tertutup Bangunan persilangan: Gorong-gorong Siphon Drainase | Jika kawasan permukiman berada dekat atau ditepi badan air Dapat berada di jalan arteri sekunder (JAS) Memperhitungkan volume air hujan di DAMAJA JAS dan saluran sekunder yang masuk | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota/ Kabupaten
Saluran Sekunder |  |  |  |  |  | Sistem Teknis Drainase Perkotaan Sistem Drainase Utama saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer | Terbuka/tertutup Lebar saluran sesuai saluran sekunder skala Kabupaten/Kota | Man hole jika saluran tertutup Bangunan persilangan: Gorong-gorong Siphon Drainase | Dapat berada di jalan arteri sekunder (JAS) Memperhitungkan volume air hujan di DAMAJA JAS dan saluran tersier yang masuk | 
Saluran Tersier |  |  |  |  |  | Sistem Teknis Drainase Perkotaan Sistem Drainase Utama saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder | Terbuka/tertutup Lebar saluran sesuai saluran tersier skala Kabupaten/Kota | Bangunan persilangan: Gorong-gorong Siphon Drainase | Dapat berada di jalan kolektor sekunder (JKS) Memperhitungkan volume air hujan di DAMAJA JKS dan saluran lokal yang masuk | 
Saluran Lokal |  |  |  |  |  | Sistem Teknis Drainase Perkotaan Sistem Drainase Lokal | Terbuka/tertutup Lebar saluran ≥ 1,0 m | Bangunan persilangan: Gorong-gorong Siphon Drainase | Dapat berada di jalan lokal sekunder | 
Bangunan Peresapan |  |  |  |  |  | Sistem Teknis Drainase Perkotaan | Sumur resapan |  | Penyediaan sumur resapan disesuaikan jenis tanah dan muka air tanah | 
Bangunan Tampungan |  |  |  |  |  | Sistem Teknis Drainase Perkotaan | Kolam retensi/ tandon Kolam detensi |  | Kolam retensi/ tandon pada kawasan/daerah paling rendah pada kawasan permukiman sebelum dipompa ke saluran primer/badan air | 

## Slide 44
PRASARANA AIR MINUM
5. STANDAR TEKNIS
1
2
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

## Slide 45
PRASARANA AIR MINUM
5. STANDAR TEKNIS
1
2
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

## Slide 46
5. STANDAR TEKNIS
1
2
PRASARANA AIR LIMBAH
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
PSU Sistem Pengelolaan Air Limbah | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KEWENGANAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  | 
Sistem Pengelolaan Air Limbah – Terpusat (SPAL-T) |  |  |  |  |  | Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestic dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan | Kepadatan penduduk Kedalaman muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau air tanah tercemar Kemiringan tanah Permeabilitas tanah Kemampuan pembiayaan Pemda | Sub-sistem Pelayanan Sub-sistem Pengumpulan Sub-sistem Pengolahan Terpusat, berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota / Kabupaten
Sistem Pengelolaan Air Limbah – Setempat (SPAL-S) |  |  |  |  |  | Sistem pengelolaaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestic dilokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumput Tinja | Kepadatan penduduk Kedalaman muka air tanah lebih besar dari 2 (dua) meter atau air tanah belum tercemar Kemiringan tanah Permeabilitas tanah Ketidakmampuan pembiayaan Pemda | Sub-sistem Pengolahan Setempat (Individual & Komunal) Sub-sistem Pengangkutan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 

## Slide 47
1
2
PRASARANA PERSAMPAHAN
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan sarana Persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga
5. STANDAR TEKNIS
PSU SISTIM PERSAMPAHAN | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA |  | KOMPONEN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  |  | 
Pemilahan & Pewadahan |  |  |  |  |  | Pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah: Sampah berbahaya & beracun Sampah mudah terurai Sampah yang dapat digunakan kembali Sampah yang dapat didaur ulang Sampah lainnya | Kriteria sarana pewadahan sampah dengan pola pewadahan individual adalah : Kedap air dan udara Mudah dibersihkan Harga terjangkau Ringan dan mudah diangkat Bentuk dan warna estetis Memiliki tutup supaya higienis Mudah diperoleh Volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang. |  | Jumlah pewadahan sama dengan jenis pengelompokan sampah Pewadahan diberi label atau tanda Pewadahan dibedakan berdasarkan warna, bahan, dan bentuk. | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota / Kabupaten
Pengumpulan |  |  |  |  |  | Pengumpulan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dilakukan melalui : Pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah | Operasional pengumpulan : Ritasi antara 1 sampai dengan 4 kali per hari Periodeisasi 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari sekali Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap Mempunyai petugas pelaksanaan yang tetap dan dipindahkan secara periodic |  | Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dan tidak bersekat | 
Pemindahan dan Pengangkutan Sampah |  |  |  |  |  | Pemindahan dan pengangkutan sampah sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA atau TPST pada pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari tempat pemindahan/penampungan sementara (TPS, TPS3R, SPA) atau tempat penampungan komunal sampai ket tempat pengolahan/ pembuangan akhir (TPA/TPST) | Sampah harus tertutup selama pengangkutan, agar sampah tidak berceceran dijalan Tinggi bak maksimum 1.6 meter Sebaiknya ada alat pengungkit Tidak bocor, agar lindi tidak berceceran selama pengangkutan Disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui Disesuaikan denagn kemampuan dana dan teknik pemeliharaan. |  | Umur teknis peralatan (5-7) tahun Kondisi jalan daerah operasi Jarak tempuh Karakteristik sampah Tingkat persyaratan sanitasi y Daya dukung pemeliharaan | 
Pengolahan Sampah |  |  |  |  |  | Pengolahan sampah proses untuk mengurangi volume sampah dana atau mengubah bentuk sampahmenjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran dengan incinerator, pengomposan, pemadatan, pengahncuran, pengeringan, dan pendaur ulangan | Kriteria pengolahan sampah : Karakteristik sampah Teknologi pengolahan yang ramah lingkungan Keselamatan kerja Kondisi sosial masyarakat |  | TPS 3R TPST | 
Pemrosesan Akhir Sampah |  |  |  |  |  | Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan : Metode lahan urug terkendali Metode lahan urug saniter Teknologi ramah lingkungan | Lokasi TPA harus memenuhi kriteria : Geologi Hidrologi Kemiringan zona Jarak dari lapangan terbang | Jarak dari permukiman Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam Bukan daerah banjir periode 25 tahun | Parasarana dan sarana TPA : Fasiltas dasar Fasilitas perlindungan lingkungan Fasilitas opersional Fasilitas penunjang | 

## Slide 48
PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN
1
2
5. STANDAR TEKNIS
Sumber: Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
PSU SISTIM PROTEKSI KEBAKARAN | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  | 
Hidran |  |  |  |  |  | Hidran halaman sebagai sumber air yang berada di lingkungan perumahan untuk memudahkan instansi pemadam kebakaran menggunakanya, sehingg setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan dilingkungannya. | Pasokan air untuk hidran halaman harus sekurang-kurangnya 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. | Posisi hidran terjauh 50 meter dari jalur akses mobil pemadam kebakaran Sumber air hidran halaman berasal dari jaringan air minum atau reservoir air | Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota / Kabupaten
Pos Pemadam Kebakaran |  |  |  |  |  | Waktu tanggap 15 menit terhadap pemberitahuan kebakaran (selanjutnya disebut waktu tanggap) adalah total waktu dari saat menerima berita/ pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadam kebakaran | Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 200m2 | Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang), Ruang administrasi, Ruang tunggu, Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker), Gudang peralatan, yang mampu menampung: Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, Tandon air 12.000 liter, Halaman untuk latihan rutin. | 
Pos Sektor Pemadam Kebakaran |  |  |  |  |  | Waktu tanggap 15 menit terhadap pemberitahuan kebakaran (selanjutnya disebut waktu tanggap) adalah total waktu dari saat menerima berita/ pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadam kebakaran | Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 400m2 | Ruang siaga untuk 4 regu Ruang administrasi Ruang tunggu Ruang rapat Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker) Gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran yang mampu menampung garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 2 mobil tangga >30m, 2 mobil rescue/ambulans, 1 mobil pemadam khusus, 1 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet. Tendon air 24.000 liter Halaman tempat latihan rutin | 
Pos Wilayah Pemadam Kebakaran |  |  |  |  |  | Waktu tanggap 15 menit terhadap pemberitahuan kebakaran (selanjutnya disebut waktu tanggap) adalah total waktu dari saat menerima berita/ pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadam kebakaran | Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 1.600m2 | Ruang siaga untuk 4 regu, Ruang administrasi, Ruang tunggu, Ruang rapat, Ruang komando, Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker), Gudang peralatan dan bahan pemadam yang mampu menampung: Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 3 mobil tangga > 30 m, 2 mobil rescue/ambulans, 2 mobil pemadam khusus, 2 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet, Tandon air 24.000 liter, Halaman tempat latihan rutin. | 

## Slide 49
SARANA PEMERINTAHAN
1
2
5. STANDAR TEKNIS
Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
SARANA PEMERINTAHAN & PELAYANAN UMUM | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  | 
Balai Pertemuan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas lahan 300m2 Luas lantai 150m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Pemerintah Kota / Kabupaten
Pos Keamanan Warga |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas lahan 12m2 Luas lantai 6m2 | Dilengkapi air bersih, tempat sampah dan toilet | 
Kantor Kelurahan / Desa |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas lahan 1.000m2 Luas lantai 500m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | 
Kantor Kecamatan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas lahan 2.500m2 Luas lantai 1.000m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | 
Kantor Polisi |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas lahan 1.000m2 Luas lantai 500m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet Fasilitas khusus kantor polisi | Kepolisian
Kantor Pos Pembantu |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas lahan 500m2 Luas lantai 250m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | PT. Pos Indonesia
Kantor Bupati/Walikota |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas bangunan sesuai standar Pembangunan Bangunan Gedung Negara | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Pemerintah Kota / Kabupaten
Kantor Polisi skala Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas bangunan sesuai standar dari Kepolisian RI | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet Fasilitas khusus kantor polisi skala Kabupaten/Kota | Kepolisian

## Slide 50
1
2
5. STANDAR TEKNIS
SARANA TRANSPORTASI
Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
SARANA PEMERINTAHAN & PELAYANAN UMUM | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  | 
Halte |  |  |  |  |  | Wajib disediakan pada ruas jaln yang dilayani angkutan umum dalam trayek Sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang | Halte harus memperhatikan : Volume lalu lintas Sarana angkutan umum Tata guna lahan Geometric jalan dan perismpangan Status dan fungsi jalan | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Pemerintah Kota / Kabupaten
Terminal |  |  |  |  |  | untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan menaikan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan terminal penumpang | Terminal penumpang harus memenuhi persyaratan : lokasi teknis pelayanan | terminal tipe A terminal tipe B terminal tipe C | Terminal tipe A, Pemerintah Pusat Terminnal tipe B, Pemerintah Provinsi Terminal tipe C Pemerintah Kota / Kabupaten

## Slide 51
1
2
5. STANDAR TEKNIS
SARANA PENDIDIKAN
Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
SARANA PENDIDIKAN & PEMBELAJARAN | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  | 
Taman Kanak-Kanak |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan Jumlah penduduk pendukung < 2.500 jiwa (Rukun Warga/RW) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 500m2 Luas lantai yang dibutuhkan 216m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Bidang Pendidikan Pemerintah Kota / Kabupaten
SD/MI |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman Jumlah penduduk pendukung < 2.500 jiwa (Rukun Warga/RW) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 2.000m2 Luas lantai yang dibutuhkan 633m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Bidang Pendidikan Pemerintah Kota / Kabupaten
SMP/MTs |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 9.000m2 Luas lantai yang dibutuhkan 2.282m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Bidang Pendidikan Pemerintah Provinsi
SMU/SMK/MA |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman dan Lingkungan Hunian Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 12.500m2 Luas lantai yang dibutuhkan 3.835m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Bidang Pendidikan Pemerintah Provinsi
Perguruan Tinggi |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Pemukiman Jumlah penduduk pendukung > 120.000 jiwa (Kabupaten/Kota) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas lahan dan luas lantai tergantung kebutuhan kota/ kabupaten setempat | Dilengkapi area parkir, mess, air bersih, tempat sampah dan toilet | Bidang Pendidikan Pemerintah Pusat
Taman Bacaan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan Jumlah penduduk pendukung < 2.500 jiwa (Rukun Warga/RW) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 150m2 Luas lantai yang dibutuhkan 72m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Bidang Pendidikan Pemerintah Kota / Kabupaten

## Slide 52
5. STANDAR TEKNIS
SARANA KESEHATAN
1
2
Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
SARANA KESEHATAN | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  | 
Posyandu |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan Jumlah penduduk pendukung < 2.500 jiwa (Rukun Warga/RW) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 60m2 Luas lantai yang dibutuhkan 36m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Bidang Kesehatan Pemerintah Kota / Kabupaten
Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan dan Permukiman Jumlah penduduk pendukung < 2.500 jiwa (Rukun Warga/RW) Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 300m2 Luas lantai yang dibutuhkan 150m2 | Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet | Bidang Kesehatan Pemerintah Kota / Kabupaten
Pusat Kesehatan Masyarakat |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 1000m2 Luas lantai yang dibutuhkan 4200m2 | Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet Instalasi rawat inap | Bidang Kesehatan Pemerintah Kota / Kabupaten
Klinik |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman dan Lingkungan Hunian Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 300m2 Luas lantai yang dibutuhkan 150m2 | Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet Instalasi rawat inap | Bidang Kesehatan Pemerintah Kota / Kabupaten
Rumah Sakit |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman Jumlah penduduk pendukung > 120.000 jiwa (Kabupaten/Kota) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Disesuaikan dengan tipe rumah sakit yang direncanakan. Tipe rumah sakit tergantung kebutuhan kota/ kabupaten setempat | Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal, instalasi pengolahan limbah rumah sakit dan toilet Instalasi rawat inap | Bidang Kesehatan Pemerintah Kota / Kabupaten (Pemberian izin Rumah Sakit Kelas C dan D) Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi (Pemberian izin Rumah Sakit Kelas B)
Apotek |  |  |  |  |  | Wajib tersedia minimal 1 unit mepertimbangkan ketersediaan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Rumah Sakit | Luas Lahan yang dibutuhkan 250m2 Luas lantai yang dibutuhkan 120m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Bidang Kesehatan Pemerintah Kota / Kabupaten
Unit Transfusi Darah |  |  |  |  |  | Wajib tersedia minimal 1 unit pada Rumah Sakit pada tingkat Kawasan Permukiman |  | Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet | Bidang Kesehatan Pemerintah Kota / Kabupaten
Laboratorium Kesehatan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia minimal 1 unit mepertimbangkan ketersediaan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Rumah Sakit |  | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet | Bidang Kesehatan Pemerintah Kota / Kabupaten

## Slide 53
5. STANDAR TEKNIS
1
2
SARANA PERIBADATAN
Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
SARANA PERIBADATAN | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  | 
Musholla |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan Jumlah penduduk pendukung < 2.500 jiwa (Rukun Warga/RW) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 100m2 Luas lantai yang dibutuhkan 45m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Pemerintah provinsi Pemerintah Kota / Kabupaten
Masjid Warga |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan dan Permukiman Jumlah penduduk pendukung < 2.500 jiwa (Rukun Warga/RW) Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 600m2 Luas lantai yang dibutuhkan 300m2 | Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | 
Masjid Lingkungan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 3.600m2 Luas lantai yang dibutuhkan 1.800m2 | Dilengkapi minimal area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | 
Masjid Kecamatan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 5.400m2 Luas lantai yang dibutuhkan 3.600m2 | Dilengkapi minimal area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | 
Sarana Ibadah Agama Lain |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman dan Lingkungan Hunian Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Tergantung kebiasaan setempat | Dilengkapi minimal area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | 

## Slide 54
1
2
Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
SARANA PERDAGANGAN
5. STANDAR TEKNIS
SARANA PERDAGANGAN & NIAGA | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  | 
Pertokoan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 3.000m2 Luas lantai yang dibutuhkan 1.200m2 | Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Bidang Perdagangan Pemerintah Kota / Kabupaten
Pasar Lingkungan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan dan Permukiman Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 10.000m2 Luas lantai yang dibutuhkan 13.500m2 | Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | 
Pasar Wilayah |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas Lahan yang dibutuhkan 36.000m2 Luas lantai yang dibutuhkan 36.000m2 | Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | 
Pusat Perbelanjaan/Pasar Kota |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman Jumlah penduduk pendukung > 120.000 jiwa (Kabupaten/Kota) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung |  | Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet | Swasta

## Slide 55
5. STANDAR TEKNIS
1
2
SARANA RTH
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
SARANA RUANG TERBUKA TAMAN & LAPANGAN OLAH RAGA | HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  | SISTEM | KRITERIA | KOMPONEN | KEWENANGAN
 | Rumah | Perumahan | Permukiman | Lingkungan Hunian | Kawasan Permukiman |  |  |  | 
Taman Lingkungan |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan dan Permukiman Jumlah penduduk pendukung 2.500 jiwa (RW) Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas minimal taman 9.000m2 | Dilengkapi taman dan lapangan olahraga | Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten / Kota
Taman dan Lapangan Olah Raga |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas minimal taman 24.000 m2 | Dilengkapi lapangan hijau terbuka, yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olah raga (tenis lapangan, bola basket, upacara) | 
Taman dan Lapangan Olah Raga skala Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  | Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman Jumlah penduduk pendukung > 120.000 jiwa (Kabupaten/Kota) Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung | Luas minimal taman 144.000m2 | Dilengkapi lapangan hijau dengan fasilitas rekreasi dan olahraga dan kompleks olahraga |